السنة الأولى جذع مشترك علوم و تكنولوجيا

المادة : تكنولوجيا (هندسة كهربائية) المدة : 02 ساعة

اختبار الفصل الثالث

| ا لتمرين الأول : (10 ن ) الشكل المقابل يمثل المخطط المعماري لغرفة : نريد تزويد هذه الغرفة بإنارة ذهاب – إياب . ما هو الهدف من هذه الإنارة؟ أرسم المخططات الأربعة لهذه الإنارة مستعملا الألوان . ما هي معايير اختيار العتاد المستعمل. التمرين الثاني : (8 ن ) نريد استعمال الجهاز المتعدد القياسات لقياس شدة التيار المار عبر مقاومة كهربائية قيمتها 10K( عندما نطبق بين طرفيها توترا مستمرا قيمته 10V كما يوضح الشكل التالي : أحسب شدة التيار I المارة عبر المقاومة R باستعمال قانون أوم . من بين المداخل التالية (V-(-F و COM وA و 10A ) اختر المداخل التي نستخدمها لربط أسلاك القياس. من بين المفاتيح التالية ( DCV و ACV و DCA و ACA و ( ) اختر المفتاح المناسب لهذا القياس . من بين المعايير التالية ( 2mA – 20mA – 1A – 10A ) اختير المعيار المناسب لهذا القياس . لماذا ؟ ملاحظة : تنظيم الإجابة و استعمال الألوان (2 ن ) |
| --- |
| انتهى و بالتوفيق | الصفحة 1 / 1 |

# Text boxes

U = 10V

R = 10 K(

M

-

+