التمرين الأول :  قمنا بالتصوير المتعاقب لسيارة أطفال تسير في مسار مستقيم، فكانت النتائج مدونة في الجدول التالي :

| M10 | M9 | M8 | M7 | M6 | M5 | M4 | M3 | M2 | M1 | M0 | المواضع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| τ10 | τ9 | τ 8 | τ 7 | τ 6 | τ 5 | τ 4 | τ 3 | τ 2 | =0.05τ | 0 | اللحظات t(s) |
| 0,60 | 0,48 | 0,39 | 0,30 | 0,22 | 0,16 | 0,11 | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | الفواصل x(m) |

1- أحسب السرعة اللحظية في المواضع التالية : M3 ; M1 ;   M7 ; M5 ;  . M9 ;

2- أحسب شدة تغير السرعة  v8 ; Δv6 ;Δv4Δ.

3- ماذا تستنتج؟

4- هل تحقق مبدأ العطالة؟ لماذا؟

التمرين  الثاني  : لدينا تسجيل لمواضع القمر الاصطناعي Nilesat 104 الذي وضع في مداره يوم 23/10/2011 موضح كما في الشكل المقابل، خلال فترات زمنيو متساوية τ

أ) بّيّن أن هذه الحركة منتظمة .

ب) علما أن  v0 = 3078 m/s  ، وهي طويلة شعاع السرعة في M0  .  مثّل   ثم   .

سلم السرعة :   (1 cm  (  616 m/s  )

جـ)  مثّلْ شعاع التغيّر في السرعة في M1  ثم احسب طويلته .

د) كيف تتحقق بالاعتماد على ما توصلت له في السؤال  - ب -  أن الحركة منتظمة .

# Text boxes

الاختبار الأول في العلـوم الفيزيائية – الجدع المشترك ع ت     (1 ج م ع ت  )

المدة : 1 ساعة

الشكل – 1